Расчет трехшарнирной арки и составной рамы

шифр xxxx

ЗАДАЧА 1.			Расчет трехшарнирной арки

Расчетная схема арки

Решение задачи:

1. Определяем опорные реакции  и :

;		 ; ;

;			 ;

.

2. Определяем геометрические характеристики для сечения К:

;

;

;

.

3. Определяем внутренние усилия МК, QК, NК в сечении К

;

;

.

4. Вычисление внутренних усилий в остальных сечениях арки выполняем с помощью ЭВМ по программе ARKATR:

Кафедра строительной механики

РАСЧЕТ

трехшарнирной арки на вертикальные нагрузки

Общие данные об арке

| Пролет арки, м | Стрела подъема | Очертания оси арки |
| --- | --- | --- |
| 12.000 | 4.000 | параболическая |

Сосредоточенные силы

| № силы | Величина, кН | Коорд-та Хр, м |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | 12.00 9.00 | 2.00 9.00 |

Равномерно распределенные нагрузки

| № нагр. | qнач, кН/м | qкон, кН/м | Xq нач, м | Xq кон, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2.00 4.00 | 5.00 4.00 | 2.00 9.00 | 6.00 12.00 |

результаты расчета

Опорные реакции

Ra = 22.75000;			Rb = 24.25000кН;			H = 16.12500 кН.

Геометрические характеристики и ординаты эпюр внутренних усилий

| № сеч. | X, м | Y, м | Sin Fi | Cos Fi | М, кН * м | Q, кН/м | N, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0.000 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 9.000 10.000 11.000 12.000 | 0.000 1.222 2.222 2.222 3.000 3.556 3.889 4.000 3.889 3.556 3.000 3.000 2.222 1.222 0.000 | 0.800 0.743 0.664 0.664 0.555 0.406 0.217 0.000 -0.217 -0.406 -0.555 -0.555 -0.664 -0.743 -0.800 | 0.600 0.669 0.747 0.747 0.832 0.914 0.976 1.000 0.976 0.914 0.832 0.832 0.747 0.669 0.600 | 0.000 3.042 9.667 9.667 6.750 4.667 2.667 0.000 -1.458 0.667 6.375 6.375 4.667 2.542 0.000 | 0.750 3.233 6.291 -2.678 -1.976 -1.751 -2.156 -3.250 0.325 3.579 6.240 -1.248 -1.433 -1.561 -1.650 | -27.875 -27.697 -27.166 -19.194 -18.062 -16.867 -16.039 -16.125 -16.446 -16.055 -15.220 -20.212 -22.848 -25.839 -29.075 |

Согласно результатам расчета на ЭВМ строим эпюры внутренних усилий в арке

5. Построение линий влияния внутренних усилий в сечении К выполняем в соответствии с выражениями (см. рис. 2, 3):

, 		где 		;

,   	где 	;

.

6. Вычисляем внутренние усилия в сечении К от заданной нагрузки с помощью 
линий влияния

;

;

.

и сравниваем их с результатами, полученными при построении эпюр:

| Усилия | вычисленные | Погрешность, в % |
| --- | --- | --- |
|  | по л.в. | при постр. эпюр |  |
| Мк, м | 6,375 | 6,375 | 0 % |
| Qк, кН | 6,240 | 6,240 | 0 % |
| Nк, кН | -15,250 | -15,220 | 0,20 % < 3 % |

Задача 2. 			Расчет составной рамы

Схема рамы

Расчет рамы:

;

Проверка:  			 .

;

;

;

;

Проверка:  		;

.

Узел G				Узел Т			  Узел F

Равновесие узлов по эпюрам Q и N.

Узел G 								Узел T

Узел E								Узел F