## Slide 1: Особенности эксплуатации автомобильных дорог в погодно-климатических условиях

## Slide 2
Погодно-климатические условия включают в себя метеорологические явления и факторы:
высокая и низкая температуры воздуха,
твердые, жидкие и смешанные осадки,
метель,
гололед,
туман,
ветер.

## Slide 3
В результате постоянного воздействия природно-климатических факторов наблюдаются многочисленные негативные явления:
разрушение плит
разрушение кром­ки
образование трещин
колейность
шелушение

## Slide 4
Поливка и увлажнение поверхности проезжей части, тротуаров, автобусных остановок снижают запыленность воздуха, повышают влажность и создают более комфортные условия движения транспортных средств и пешеходов.

## Slide 5
Поливку производят в наиболее жаркое дневное время, когда температура воздуха выше 25 °С. Ширина зоны поливки составляет 16–18 м. Высота струи – до 1,2 м. Не допускается стока воды с покрытия в канализацию, поэтому расход воды при этой операции принимают равным 0,3–0,4 л/м2.

## Slide 6
Аэрация имеет те же цели, при таком же расходе воды, что и поливка, но при этом высота распределения воды достигает 5 м на улицах, где есть троллейбусные провода, и 8–10 м там, где их нет. Данная операция направлена именно на поддержание комфортных условий городской атмосферы, регулировку микроклимата и улучшение экологии. При этом увеличивают количество машин, так как ширина зоны аэрации составляет 5–6 м.

## Slide 7
Кроме положительного влияния на экологию поливка и аэрация могут предотвратить пластические деформации асфальтобетона в жаркую погоду. Температура верхнего слоя асфальтобетона уменьшается за счет интенсивного нагрева и испарения слоя воды, тем самым повышая долговечность дорожных покрытий.

## Slide 8
Разрушение первоначального профиля грунтовых и гравийных дорог происходит в результате несоблюдения основных правил эксплуатации дорог и несвоевременного их ремонта.
В результате эксплуатации мокрой, сырой дороги на поверхности ее образуются колеи и выбоины, в которых задерживается вода, ускоряющая разрушение дороги.

## Slide 9
В период эксплуатации гравийные покрытия требуют надлежащего ухода. Неровности исправляют утюжкой или профилированием автогрейдерами при влажном состоянии покрытия.

## Slide 10
Пылимость покрытия в сухую и жаркую погоду может быть устранена поливкой.

## Slide 11
Для удаления с дорожного покрытия пыли и мусора, а также сбора и транспортировки их к месту выгрузки используются подметально-уборочные машины (ПУМ).

## Slide 12
Наибольшую опасность для водителя, особенно зимой и в ночное время, представляет туман.

## Slide 13
Дорожные знаки, используемые для обозначения участков, на которых возможны снежные заносы.

## Slide 14
При высоких
положительных
температурах
деформационные и
прочностные свойства покрытий, существенно ухудшаются. Для предотвращения образования колейности необходимо вводить ограничения нагрузки на ось транспортных средств.

## Slide 15: Спасибо за внимание!