## Slide 1: Виды дефектов искусственных сооружений

## Slide 2: Виды дефектов мостовых сооружений
Мостовое полотно
Загрязнение мостового полотна
Застой воды на проезжей части и тротуарах
Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах
Засорение водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках

## Slide 3
Наличие просадок в местах сопряжения моста с насыпью

## Slide 4
Ограждения проезжей части
Повреждения отдельных секций металлического барьерного ограждения
Перильные ограждения тротуаров
Повреждения отдельных секций перил

## Slide 5
Деформационные швы
Трещины в покрытии над деформационными швами, протечки в деформационных швах

## Slide 6
Пролетные строения
Износ досок верхнего настила деревянных конструкций
Загрязнение насадок опор, опорных частей
Мусор, загрязнение, растительность на пролетных строениях, под тротуарными блоками
Дефекты болтов и заклепок

## Slide 8
Загрязнение опорных узлов

## Slide 9
Разрушение защитного слоя ригелей

## Slide 10
Подмостовая зона
Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпи
Нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции

## Slide 11
Различают следующие формы деформаций опор мостов:
– осадку (просадку), когда опора перемещается вниз от своего первоначального положения (рис. а);
– выпучивание, кода опора в период промерзания грунта перемещается вверх от своего первоначального положения, а в период оттаивания грунта возвращается в исходное положение (рис. б);
– крен, когда вертикальная ось жесткой опоры отклоняется от первоначального положения (рис. в, г);
– прогиб – при большем развитии осадки в средней части фундамента опоры по сравнению с его концевыми частями или при большем выпучивании концевых частей фундамента (рис. д);

## Slide 12
– перегиб – при большем развитии осадки в крайних частях фундамента опоры по сравнению с его средней частью (рис. е);
– перекос, когда резкая неравномерная осадка или выпучивание развиваются на коротком участке по длине фундамента опоры (рис. ж);
– распучивание обратных стенок устоя, когда происходит наклон (крен) наружу (рис. и);
– горизонтальное смещение (сдвиг) устоев или горизонтальное перемещение верха опор при их крене.

## Slide 13
Деформации опор мостов

## Slide 14
Виды дефектов водопропускных труб
Локальные разрушения укрепления откоса насыпи
Заиливание водопропускных труб
Повреждения оголовков водопропускных труб
Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб
Смещение секций трубы в плане и в профиле
Раскрытие швов между звеньями водопропускных труб

## Slide 15
Заиление водопропускных труб и эрозия склонов насыпей

## Slide 16: Ремонт водопропускных труб с применением полимерно-тканевого рукава "Инситуформ".
Восстановление (санация) полости трубы производится способом изготовления в дефектной трубе новой полимерной, по технологии ремонта трубопроводов с применением Бранденбургского лайнера.

## Slide 17
Оборудование для санации в сборе
УФ источник излучения

## Slide 18
Установка лайнера и УФ излучателя в теле трубы

## Slide 19
Санация водопропускной трубы

## Slide 20
Тело трубы до санации
Тело трубы после санации

## Slide 21
Входной оголовок водопропускной трубы
до ремонта
после ремонта

## Slide 22
Выходной оголовок водопропускной трубы
до ремонта
после ремонта

## Slide 23: Спасибо за внимание!